DSGT(25/35)-S

Climatizzatore residenziale Baxi Dream Monosplit tipologia parete

Climatizzatore d’aria DC inverter in pompa di calore mono residenziale, tipologia parete (wall).

Gas refrigerante R32

Si tratta di un prodotto che coniuga perfettamente le massime prestazioni in riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione con un design totalmente nuovo, accattivante e sofisticato.

Questo climatizzatore utilizza poi il nuovo gas refrigerante R32, con un minor impatto ambientale e maggiori performance. L’impatto ambientale di un gas refrigerante viene misurato infatti attraverso il relativo GWP (Global Warming Potential), che esprime le tonnellate di CO2 equivalenti per kg di gas contenuto nei climatizzatori. Il GWP dell’R32 è pari a 675, praticamente 1/3 del precedente R410A (pari a 2088).

La classe di efficienza di questo prodotto è la massima ottenibile sul mercato pari ad A+++ in raffrescamento ed A++ in riscaldamento.

La tecnologia DC inverter poi, gestendo l’erogazione dell’aria in base alle reali esigenze dell’ambiente, garantisce l’ottimizzazione dei consumi e l’abbattimento della rumorosità grazie a:

- Ventilatore DC interno

- Ventilatore DC esterno

- Compressore DC

- Controllore di macchina

Inoltre il suo altissimo livello di silenziosità (fino max 20 dBA per unità int.) garantisce il massimo comfort nell’ambiente in cui soggiorniamo.

Tutta la gamma Baxi Luna Clima è stata poi realizzata nel totale rispetto dei requisiti previsti dalla Direttiva Energetica ErP, per favorire una scelta consapevole dell’utente verso un prodotto che consente un significativo risparmio energetico nel massimo rispetto dell’ambiente. Ciascun modello della gamma Luna Clima è quindi dotato di un etichetta energetica che rende facilmente identificabili e chiari i valori delle prestazioni e dei consumi, oltre che dei dati riferiti alla rumorosità.

Nel caso l’utente privilegi la soluzione Baxi Dream Mono Split, potrà scegliere tra i seguenti modelli:

- 9000 (composto da unità esterna DSGT25-S e unità interna DSGNW25)

- 12000 (composto da unità esterna DSGT35-S e unità interna DSGNW35)

Di serie è fornito un telecomando con display a cristalli liquidi, completo di doppia tastiera con menù rapido in superficie. Da questo dispositivo è possibile gestire in maniera estremamente facile e intuitiva il comfort ambientale, controllando tutte le funzioni del climatizzatore. Tra le principali funzioni di Luna Clima e Baxi Dream si ricordano:

- iFavor , richiamo dei parametri memorizzati con un tasto.

- iFeel , adeguamento del funzionamento sulla base della temperatura ambiente occupato.

- Sleep , adattamento automatico del funzionamento nel periodo notturno. Maggiore silenziosità e minore consumo

- Timer , programmazione del periodo di funzionamento

- Dry , funzione di deumidificazione dedicata indipendente dal raffrescamento.

- Turbo , grazie all’inverter la potenza erogata in risc./raffresc. Viene istantaneamente massimizzata per un comfort immediato.

- Auto Swing , orientamento automatico del flusso dell’aria.

- Auto clean, mantiene pulita l’unità interna evitando formazione di funghi e muffe.

- Auto restart , il funzionamento riprende automaticamente in caso di assenza di tensione.

- Anti discomfort , evita correnti di aria fredda nel funzionamento invernale.

- Stand-by , 0,5 W per l’ottimizzazione dei consumi.

Tutte le suddette funzioni possono poi essere settate comodamente anche da remoto attraverso l’App Air Connect.

Sempre di serie infatti viene integrato all’interno di ogni unità interna Baxi Dream un modulo WiFi per il controllo da remoto del climatizzatore stesso. Air Connect è l’applicazione che consente di avere il pieno controllo della temperatura e del comfort di casa, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ci si trovi. Tramite l’App  infatti è possibile comunicare con il proprio climatizzatore Baxi direttamente dai dispositivi Smartphone e Tablet. Air Connect significa praticità e semplicità di utilizzo, anche da parte di utenti poco esperti.

I principali plus di prodotto sono quindi:

- Design  totalmente nuovo, innovativo, elegante e sofisticato.

- Nuovo gas refrigerante R32

- Elevatissima efficienza energetica classe A+++ in raffrescamento classe A++ in riscaldamento

- Gamma costituita da climatizzatori mono 9.000 e 12.000 kBtu/h

- Modulo WiFi di serie per il controllo remoto con App Air Connect

- Alta silenziosità.

- Limiti operativi estesi, funzionamento da -15°C a 52°C.

- Versatilità di installazione, possibilità di collegare l’unità interna dal retro, da destra e da sinistra.

- Filtri antibatterici.

- Ventilatore aerodinamico, ventilatore dell’unità esterna modulante e dal profilo aerodinamico.

- Ricchezza di funzioni disponibili

Dati tecnici – modelli Mono Split

Unità esterna DSGT25-S

- Potenza frigorifera nominale (min-max): 2,70 (0,90 – 3,10) kW

- Potenza assorbita nominale (min–max): 0,65 (0,13 – 0,80) kW

- SEER: 8,5

- Classe di efficienza raffrescamento: A+++

- Potenza termica nominale (min-max): 3,20 (0,90 – 4,00) kW

- Potenza assorbita nominale (min-max): 0,80 (0,23 – 1,20) kW

- SCOP: 4,6

- Classe di efficienza riscaldamento: A++

- Zona climatica di riferimento: Temperata

- Gas refrigerante: R32

- Quantità di gas refrigerante: 0,96 kg

- Potenza sonora: 62 dB(A)

- Dimensioni (LxHxP) : 802x535x298 mm

- Peso: 32 kg

- Attacchi linea liquido: 6,35 mm (1/4”)

- Attacchi linea gas: 9,52 mm (3/8”)

- Massima distanza dei collegamenti (solo andata): 22 m

- Differenza di altezza massima unità esterna/interna: 12 m

- Massima distanza con precarica refrigerante: 7 m

Unità esterna DSGT35-S

- Potenza frigorifera nominale (min-max): 3,50 (1,00 – 4,00) kW

- Potenza assorbita nominale (min–max): 0,90 (0,13 – 1,10) kW

- SEER: 8,50

- Classe di efficienza raffrescamento: A+++

- Potenza termica nominale (min-max): 3,90 (0,50 – 4,70) kW

- Potenza assorbita nominale (min-max): 1,08 (0,23 – 1,20) kW

- SCOP: 4,60

- Classe di efficienza riscaldamento: A++

- Zona climatica di riferimento: Temperata

- Gas refrigerante: R32

- Quantità di gas refrigerante: 0,96 kg

- Potenza sonora: 62 dB(A)

- Dimensioni (LxHxP) : 802x535x298 mm

- Peso: 32 kg

- Attacchi linea liquido: 6,35 mm (1/4”)

- Attacchi linea gas: 9,52 mm (3/8”)

- Massima distanza dei collegamenti (solo andata): 22 m

- Differenza di altezza massima unità esterna/interna: 12 m

- Massima distanza con precarica refrigerante: 7 m

Unità interna DSGNW25

- Massima potenza assorbita: 1,80 kW

- Massima corrente assorbita: 8,0 A

- Alimentazione: 220-240/1/50

- Portata d’aria: 950 m3/h

- Potenza sonora: 59 dB(A)

- Pressione sonora : 49 dB(A)

- Pressione sonora (Min): 20 dB(A)

- Dimensioni (LxHxP): 970x315x235

- Peso: 12 kg

- Attacchi linea liquido: 6,35 mm (1/4”)

- Attacchi linea gas: 9,52 mm (3/8”)

Unità interna DSGNW35

- Massima potenza assorbita: 1,80 kW

- Massima corrente assorbita: 8,0 A

- Alimentazione: 220-240/1/50

- Portata d’aria: 950 m3/h

- Potenza sonora: 59 dB(A)

- Pressione sonora (Max): 49 dB(A)

- Pressione sonora (Min): 20 dB(A)

- Dimensioni (LxHxP): 970x315x235

- Peso: 12 kg

- Attacchi linea liquido: 6,35 mm (1/4”)

- Attacchi linea gas: 9,52 mm (3/8”)

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Climatizzatore residenziale Baxi Dream Monosplit tipologia parete

DSGT(25/35)-S

Potenza: 2,5 – 3,5 kW