## POWER HT-A 1.115

CARATTERISTICHE

- Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 110,9 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 121,4 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 19,2 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 21,3 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

- Rendimento al 30%: 108,8%

- Rendimento nominale 80/60°C (pci/pcs): 106,5% / 95,5%

- Rendimento nominale 50/30°C (pci/pcs): 109,5% / 98,5%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

- Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Serranda fumi già inserita in caldaia

- Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

- Dimensioni h x l x p: 138,9 x 69,2 x 100,8 cm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

## POWER HT-A 1.135

CARATTERISTICHE

- Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 121,6 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 133,1 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 19,2 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 21,3 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

- Rendimento al 30%: 108,8%

- Rendimento nominale (pci/pcs) 80/60°C: 106,5% / 95,5%

- Rendimento nominale (pci/pcs) 50/30°C: 109,5% / 98,5%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

- Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Serranda fumi già inserita in caldaia

- Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

- Dimensioni h x l x p: 138,9 x 69,2 x 100,8 cm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

## POWER HT-A 1.180

CARATTERISTICHE

- Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 165,8 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 181,3 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 26,8 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 29,8 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

- Rendimento al 30%: 106,7%

- Rendimento nominale (pcs) 80/60°C: 87,94%

- Rendimento nominale (pcs) 50/30°C: 96,17%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

- Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Serranda fumi già inserita in caldaia

- Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

- Dimensioni h x l x p: 138,9 x 69,2 x 100,8 cm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

## POWER HT-A 1.230

CARATTERISTICHE

- Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 210,1 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 229,6 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 33,5 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 37,4 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

- Rendimento al 30%: 105,4%

- Rendimento nominale (pcs) 80/60°C: 88%

- Rendimento nominale (pcs) 50/30°C: 96,2%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

- Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Serranda fumi già inserita in caldaia

- Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

- Dimensioni h x l x p: 145,5 x 69,2 x 117,1 cm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

## POWER HT-A 1.280

CARATTERISTICHE

- Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 254,5 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 278,1 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 40,2

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 44,9

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

- Rendimento al 30%: 105,6%

- Rendimento nominale (pcs) 80/60°C: 88,2%

- Rendimento nominale (pcs) 50/30°C: 96,3%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

- Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Serranda fumi già inserita in caldaia

- Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

- Dimensioni h x l x p: 145,5 x 69,2 x 126,4 cm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

## POWER HT-A 1.320

CARATTERISTICHE

- Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 294 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 321,3 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 45,9

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 51,4

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

- Rendimento al 30%: 105,7%

- Rendimento nominale (pcs) 80/60°C: 88,3%

- Rendimento nominale (pcs) 50/30°C: 96,7%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

- Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio con isolamento in lana di vetro

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Serranda fumi già inserita in caldaia

- Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

- Dimensioni h x l x p: 145,5 x 69,2 x 135,7 cm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

## POWER HT-A 1.430

CARATTERISTICHE

- Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23, B23p, C43, C53, C63, C83, C93

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 392,8 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 422,4 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 77 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 84 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

- Rendimento nominale (pcs) 80/60°C: 88,5%

- Rendimento nominale (pcs) 50/30°C: 95,4%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

- Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio ispezionabile con isolamento in lana di vetro

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷90°C

- Serranda fumi già inserita in caldaia

- Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

- Dimensioni h x l x p: 152,6 x 76,2 x 188,2 cm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

## POWER HT-A 1.500

CARATTERISTICHE

- Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23, B23p, C43, C53, C63, C83, C93

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 462 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 498,2 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 91 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 98 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

- Rendimento nominale (pcs) 80/60°C: 88,6%

- Rendimento nominale (pcs) 50/30°C: 95,4%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

- Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio ispezionabile con isolamento in lana di vetro

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷90°C

- Serranda fumi già inserita in caldaia

- Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

- Dimensioni h x l x p: 152,6 x 76,2 x 219,2 cm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

## POWER HT-A 1.650

CARATTERISTICHE

- Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23, B23p, C43, C53, C63, C83, C93

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 601 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 651,5 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 119 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 130 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

- Rendimento nominale (pcs) 80/60°C: 88,8%

- Rendimento nominale (pcs) 50/30°C: 95,2%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Bruciatore a premiscelazione a basse emissioni

- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

- Scambiatore primario acqua/gas a reticolo di cilindri in Alluminio/Silicio ispezionabile con isolamento in lana di vetro

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷90°C

- Serranda fumi già inserita in caldaia

- Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

- Dimensioni h x l x p: 152,6 x 76,2 x 219,2 cm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Pressostato gas che blocca la caldaia se la pressione gas di alimentazione va sotto il valore impostato

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Caldaie a basamento di alta potenza POWER HT-A

Potenze da 115 kW a 650 kW