LUNA DUO-TEC MP+ 1.35

CARATTERISTICHE

- Caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-C63-C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 33,8 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 36,5 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 5 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 5,4 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ****

- Rendimento al 30%: 107,7%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,4%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  92%

- Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente: A

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integrata in caldaia

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IPX5D

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Dimensioni h x l x p: 766 x 450 x 377mm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

LUNA DUO-TEC MP+ 1.50

CARATTERISTICHE

- Caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-C63-C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 45 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 48,6 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 5 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 5,4 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ****

- Rendimento al 30%: 107,8%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,4%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105%

- Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente: A

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  92%

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integrata in caldaia

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IPX5D

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Dimensioni h x l x p: 766 x 450 x 377 mm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

LUNA DUO-TEC MP+ 1.60

CARATTERISTICHE

- Caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-C63-C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 55 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 59,4 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 6,1 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 6,6 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ****

- Rendimento al 30%: 107,4%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,2%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105%

- Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente: A

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  92%

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integrata in caldaia

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IPX5D

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Dimensioni h x l x p: 766 x 450 x 377 mm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

LUNA DUO-TEC MP+ 1.70

CARATTERISTICHE

- Caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-C63-C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 65 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 70,2 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 7,2 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 7,8 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ****

- Rendimento al 30%: 107,6%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,2%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105%

- Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente: A

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  92%

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integrata in caldaia

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IPX5D

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Dimensioni h x l x p: 766 x 450 x 505 mm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

LUNA DUO-TEC MP+ 1.90

CARATTERISTICHE

- Caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-C63-C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 85 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 91,8 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 9,7 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 10,2 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ****

- Rendimento al 30%: 107,3%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,3%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integrata in caldaia

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IPX5D

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Dimensioni h x l x p: 952 x 600 x 584 mm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

LUNA DUO-TEC MP+ 1.110

CARATTERISTICHE

- Caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-C63-C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 102 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 110,2 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 11,7 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 12,3 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ****

- Rendimento al 30%: 107,4%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,2%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integrata in caldaia

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IPX5D

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Dimensioni h x l x p: 952 x 600 x 584 mm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

LUNA DUO-TEC MP+ 1.115

CARATTERISTICHE

- Caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-C63-C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 112,8 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 121,4 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 24,3 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 26,2 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ****

- Rendimento al 30% e regime a bassa temperatura (Ƞ1): 97,8%

- Rendimento nominale 80-60°C (Ƞ4): 88,4%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105,5%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integrata in caldaia

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IPX5D

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Dimensioni h x l x p: 952 x 600 x 584 mm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

LUNA DUO-TEC MP+ 1.130

CARATTERISTICHE

- Caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-C63-C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 121,5 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 130,6 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 24,3 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 26,2 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ****

- Rendimento al 30% e regime a bassa temperatura (Ƞ1): 97,8%

- Rendimento nominale 80-60°C (Ƞ4): 88,4%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105,5%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integrata in caldaia

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IPX5D

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Dimensioni h x l x p: 952 x 600 x 584 mm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

LUNA DUO-TEC MP+ 1.150

CARATTERISTICHE

- Caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-C63-C83

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 140,3 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 150,9 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 28,1 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 30,2 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ****

- Rendimento al 30% e regime a bassa temperatura (Ƞ1): 97,8%

- Rendimento nominale 80-60°C (Ƞ4): 88,4%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105,5%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Classe NOx 6

- Pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integrata in caldaia

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IPX5D

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Dimensioni h x l x p: 952 x 600 x 584 mm

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Caldaie murali di alta potenza LUNA DUO-TEC MP+

Potenze da 35 kW a 150 kW