SPC Split 150 WH - 200 FS – 300 FS

Pompa di calore splittata per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 65°C (70°C con integrazione elettrica).

Unità interna da 150l con fissaggio a parete (WH), da 200 e 300l a basamento (FS), bollitore vetrificato dotato di resistenza elettrica integrativa in steatite da 1.8 kW (1,6 kW ad immersione per la versione 150 WH), protezione mediante anodo in magnesio (opzionale anodo in titanio a corrente imposta). Isolamento in poliuretano espanso privo di CFC e HCFC e rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincato e preverniciato.

Unità esterna con range di funzionamento da -5°C a +35°C, dotata di compressore ermetico rotativo, refrigerante R134a, ventilatori assiali, batteria evaporante con tubi in rame ed alette in alluminio.

Unità fornita completa di carica refrigerante per tubazioni con lunghezza da 2 a di 20m, collaudo e prove di funzionamento in fabbrica. L’unità può essere installata con dislivello massimo di 10m tra unità interna ed esterna.

Controllo elettronico

Controllore programmabile remotabile dotato di display multifunzione con visualizzazione della temperatura nel bollitore, monitoraggio dei consumi energetici e degli allarmi.

E’ impostabile la regolazione della temperatura di setpoint e la modalità di funzionamento oltre che la programmazione su fasce orarie e boost (attivazione contemporanea di pompa di calore e resistenza per un rapido raggiungimento del setpoint).

SPC 150 WH

- Capacità bollitore: 150 l

- Potenza Resistenza elettrica ad immersione: 1.6 kW.

- Potenza termica resa: 1750 W

- Potenza elettrica assorbita: 520 W

- COP aria esterna +7°C e temperatura di ingresso dell’acqua di +10°C (EN 16147): 3.36

- Tempo di riscaldamento bollitore (Tw 10-54°C secondo EN 16147): 4,05 h

- Carica refrigerante: 1.6 kg

- Pressione massima di esercizio: 10 bar

- Profilo di carico: L

- Classe di efficienza energetica (Regolamento UE 2017/1369): A+

- Portata aria nominale (con ΔP=25 Pa): 1300 m3/h

- Lunghezza minima/massima delle tubazioni di refrigerante: 2/20 m

- Dispersioni termiche in regime stabilizzato (Pes): 9 W

- Dimensioni totali unità esterna A x L x P: 546 mm x 838 mm x 241 mm

- Peso unità esterna: 33 kg

- Dimensioni totali unità interna A x L x P: 1225 mm x 548 mm x 566 mm

- Peso a vuoto unità interna: 63 kg

- Potenza sonora unità esterna: 61 dB(A)

SPC 200 FS

- Capacità bollitore: 215 l

- Potenza Resistenza elettrica in steatite: 1.8 kW, removibile senza svuotare il bollitore per la manutenzione.

- Potenza termica resa: 1750 W

- Potenza elettrica assorbita: 530 W

- COP aria esterna +7°C e temperatura di ingresso dell’acqua di +10°C (EN 16147): 3.30

- Tempo di riscaldamento bollitore (Tw 10-54°C secondo EN 16147): 5,30 h

- Carica refrigerante: 1.6 kg

- Pressione massima di esercizio: 10 bar

- Profilo di carico: L

- Classe di efficienza energetica (Regolamento UE 2017/1369): A+

- Portata aria nominale (con ΔP=25 Pa): 1300 m3/h

- Lunghezza minima/massima delle tubazioni di refrigerante: 2/20 m

- Dispersioni termiche in regime stabilizzato (Pes): 26,5 W

- Dimensioni totali unità esterna A x L x P: 546 mm x 838 mm x 241 mm

- Peso unità esterna: 33 kg

- Dimensioni totali unità interna A x L x P: 1225 mm x 548 mm x 566 mm

- Peso a vuoto unità interna: 70 kg

- Potenza sonora unità esterna: 59 dB(A)

SPC 300 FS

- Capacità bollitore: 270l

- Potenza Resistenza elettrica in steatite: 1.8 kW, removibile senza svuotare il bollitore per la manutenzione.

- Potenza termica resa: 1750 W

- Potenza elettrica assorbita: 510 W

- COP aria esterna +7°C e temperatura di ingresso dell’acqua di +10°C (EN 16147): 3.30

- Tempo di riscaldamento bollitore (Tw 10-54°C secondo EN 16147): 7,09 h

- Carica refrigerante: 1.6 kg

- Pressione massima di esercizio: 10 bar

- Profilo di carico: XL

- Classe di efficienza energetica (Regolamento UE 2017/1369): A+

- Portata aria nominale (con ΔP=25 Pa): 1300 m3/h

- Lunghezza minima/massima delle tubazioni di refrigerante: 2/20 m

- Dispersioni termiche in regime stabilizzato (Pes): 28,5 W

- Dimensioni totali unità esterna A x L x P: 546 mm x 838 mm x 241 mm

- Peso unità esterna: 33 kg

- Dimensioni totali unità interna A x L x P: 1225 mm x 548 mm x 566 mm

- Peso a vuoto unità interna: 82 kg

- Potenza sonora unità esterna: 59 dB(A)

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Scaldacqua in pompa di calore splittato

SPC Split 150 WH - 200 FS – 300 FS